焊工实训室配置清单:

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | 抽头式变压器结构，适用于220V/380V两种电压。 输出绕组采用独特的架空技术，散热快，过载能力强。变压器铁芯采用高矽硅钢片，损耗小、效率高。机体表面经过酸洗、磷化处理，静电喷塑，漆膜光洁、坚固、耐腐蚀、不脱落。 | 1台/室 | 1650 | 1650 |
| 2 | 保护焊 | 体积小，重量轻，高效节能；2、高频引弧，成功率高；3、焊接表面均匀美观；4、适合焊接不锈钢、合金钢、碳钢、铜及其它金属材料。配件：氩弧焊枪WP17，接地电缆（带接地夹）16mm²。 | 1台/室 | 6000 | 6000 |
| 3 | 氩弧焊机 | 采用先进的逆变技术，选用优质进口功率器件工作频率高、体积小、重量轻； 2、采用脉宽控制技术； 3、采用过热、过流、过压、欠压保护装置； 4、高频变压器采用软磁铁氧体材料，损耗小，转换率高，高效节能； 5、结构简洁，工艺优良，耐用可靠，容易维护； 6、采用无源功率因数校正，功率校正因数高； 7、采用输入电源缺相、欠压、过压装置，焊机安全实用性更强。 | 1台/室 | 1700 | 1700 |
| 4 | 空气等离子弧切割机 | 功能及特点: 1、采用压缩空气，省去昂贵气体，且工作安全可靠。 2、切缝窄，切口光洁，工件不变形，板材利用率高。 3、能切割不锈钢，碳钢，铜铝等各种金属板材。 4、能在各种位置上进行任意形状的切割。 5、适用于车辆，造船，化工，锅炉，食品，医药，厨房，环境等行业的机械加工。 | 1台/室 | 6000 | 6000 |
| 5 | 空气压缩机 | 静音 | 1台/室 | 4500 | 4500 |
| 6 | 台钻 | 最大钻孔直径(mm)16 立柱直径(mm)70 主轴最大行程(mm)85 主轴端锥度B18/MT.2 主轴转速(r/min) 480-2400/4 工作台面尺寸(mm) Φ310 底座工作面尺寸(mm)210×210 主轴轴心线至立柱表面距离(mm)192 主轴下端至工作台面距离(mm)0-300 主轴下端至底座工作面距离(mm)470 电动机(w) 550 毛重/净重(kg) 100/85 包装尺寸(cm)80×42.4×96.2 | 1台/室 | 3500 | 3500 |
| 7 | 切割机 |  | 1台/室 | 1300 | 1300 |
| 8 | 焊丝 | 2.0mm--6.0mm | 1卷/室 | 350 | 350 |
| 9 | 磨光机 |  | 10把 | 220 | 2200 |
| 10 | 电焊条 |  | 10盒 | 120 | 1200 |
| 11 | 游标卡尺 | 0-150 | 10把 | 65 | 650 |
| 12 | 电焊罩 | 盔式 | 20个 | 12 | 240 |
| 13 | 钢卷尺 |  | 20把 | 8 | 160 |
| 14 | 直角尺 | 300mm | 20把 | 10 | 200 |
| 15 | 铁锤 | 1.5p | 10个 | 15 | 150 |
| 16 | 防紫外线眼镜 |  | 20付 | 10 | 200 |
| 17 | 专用衣服 | 粗帆布 | 20套 | 150 | 3000 |
| 18 | 专用手套 |  | 20套 | 8 | 160 |
| 19 | 专用鞋子 |  | 20套 | 60 | 1200 |
| 20 | 钻头 | 2-12 | 10套 | 40 | 400 |
| 21 | 磨光片 |  | 200片 | 2 | 400 |
| 22 | 切割片 |  | 200片 | 8 | 1600 |
| 23 | 手枪钻 |  | 10台 | 180 | 1800 |
| 24 | 铆枪 |  | 10把 | 35 | 350 |
| 25 | 铆钉 |  | 10盒 | 30 | 300 |
| 26 | 一字镙丝刀 |  | 20把 | 5 | 100 |
| 27 | 十字镙丝刀 |  | 20把 | 5 | 100 |
| 28 | 圆尺 |  | 1个 | 20 | 20 |
| 29 | 尖嘴钳 |  | 20把 | 10 | 200 |
| 30 | 铁皮剪刀 |  | 10把 | 28 | 280 |
| 31 | 钢锯架 |  | 20把 | 15 | 300 |
| 32 | 钢锯条 |  | 10盒 | 30 | 300 |
| 33 | 钢丝钳 |  | 20把 | 15 | 300 |
| 34 | 焊工桌B: 焊工桌A: | 焊工台：1500X750X450 操作台面：1500X750X2.0带加强筋4条，优质钢板 17.5公斤 桌架：60X40金属方管，壁厚≥1.5。 说明：变形小，承重佳。与钢架强攻螺丝固定。焊接或螺栓连接。四柱，四直梁，四横梁。 | 10张 10张 | 2800 3200 | 28000 32000 |

A型综合焊工实训桌

B型焊工专业实训桌

上海育仰教育设备有限公司
24小时热线：86-021-60766769
手机：(0)15216837090

业务QQ：742805758

联络人：张忠良